## Slide 1
II. Zapis podatkov in logični konstrukti
leto 2021/22
7. Zapis podatkov
Vlado Stankovski

## Slide 2: CILJI PREDAVANJA
1. Znati pretvarjati med desetiškimi in dvojiškimi števili
2. Znati ustrezno predstavljati negativna števila
3. Znati razložiti kako so števila, znaki, zvok in slike predstavljeni v računalniku
4. Zgraditi tabele pravilnosti za Boolove izraze in ugotoviti kdaj so resnični ali neresnični
5. Opisati relacijo med Boolovo logiko in računalniškimi vezji
6. Konstruirati logična vezja, analizirati preprosta vezja in določiti tabele pravilnosti
7. Opisati namen in delovanje nadzornih vezij multiplekserja in dekoderja

## Slide 3: 1. Uvod
§
Kako delujejo računalniki?
§
Nizkonivojsko delovanje
računalnikov
§
Vseh računalnikov!
§
prenosniki, osebni računalniki
strežniki, superračunalniki
§
igralne konzole, mobilni
telefoni, MP3 predvajalniki
§
kalkulatorji
§
vgrajeni sistemi v igračah,
avtomobilih, mikrovalovkah,…

## Slide 4: Analogni in digitalni podatki
Dve pojavni obliki informacije
  Analogna ali zvezna obsega neskončno število vrednosti
  Digitalna ali diskretna obsega končno št. vrednosti

## Slide 5: Predstavitev informacije
Kako lahko elektronski stroj predstavi informacijo?
Ključne zahteve:
  jasnost
  nedvoumnost
  zanesljivost
Zunanja predstavitev – prirejena človeku
  desetiška števila
  znaki na tipkovnici
Notranja predstavitev – prirejena računalniku
  dvojiška števila
  dvojiške kode za znake

## Slide 6: Predstavitev informacije
notranja reprezentacija
01000001
A B C D E F
„A“ „B“ „C“ „D“ „E“ „F“
tipkovnica
spomin
zaslon
zunanja reprezentacija
zunanja reprezentacija
„A“

## Slide 7: Dvojiški številski sistem
Dvojiški (binarni) številski sistem – osnova 2
Desetiški sistem:
10 števk: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Vsako mesto ustreza potenci št. 10
2018 = 2 * 103 + 0 * 102 + 1 * 101 + 8 * 100
Dvojiški sistem
2 števki: 0, 1
Vsako mesto ustreza potenci št. 2
1101 = 1 * 23 + 1 * 22 + 0 * 21 + 1 * 20 = 13

## Slide 8
Dvojiška števila

## Slide 9: Dvojiški številski sistem
Pretvarjanje iz dvojiškega v desetiški sistem
seštej potence števila 2, kjer je števka 1
Pretvarjanje iz desetiškega v dvojiški sistem
število deli z dva dokler se da in si zapomni ostanke
Fiksna dolžina dvojiških števil – maksimalno število, ki je lahko še predstavljeno
  aritmetični preliv (ang. arithmetic overflow)
Dvojiško seštevanje:
0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 in ena dalje

## Slide 10: Negativna binarna števila
Notacija predznak in vrednost
prvi bit za predznak, ostali za vrednost
+5 = 0101, -5 = 1101
0 = 0000 and 1000 – dve ničli!
precej nepraktično
dvoumna predstavitev
težje računanje
Dvojiški komplement
za negativna števila obrni vsak bit in dodaj ena
+5 = 0101, -5 = 1010 + 1 = 1011
0 = 0000, -0 = 1111 + 1 = 0000 – ena ničla!
precej bolj praktično
nedvoumna predstavitev
lažje računanje
seštevanje in odštevanje: se vrtimo po številskem krogu

## Slide 11: Števila s plavajočo vejico
Znanstvena notacija
  znanstvena notacija z osnovo 10: 1,35 × 10-5
  osnova 2: 3,2510 = 11,012 = 1,101 × 21 = ,1101 × 22
Mantisa in eksponent: ±M × 2±E
  pretvorimo število v znanstveno notacijo
  normaliziramo
  pomaknemo mantiso za binarno vejico in ustrezno povečamo eksponent
Primer:
  predznak in vrednost
  16 bitov: mantisa: 1+9 bitov, eksponent 1+5 bitov
  5,7510 = 101,112 = 101,11 × 20 = ,10111 × 23
  0101110000000011

## Slide 12: Predstavitev znakov
Preslikava znakov v binarne kode
ASCII (8 bitov, 256 znakov)
Unicode (16 bitov, 65.536 znakov)
Primer: UR = 01010101 01010010

## Slide 13: Predstavitev zvoka
Zvok je analogni pojav
  amplituda
  perioda
  frekvenca

## Slide 14: Predstavitev zvoka
Analogno-digitalna pretvorba
  vzorčenje
  frekvenca vzorčenja
  št. vzorcev/sek
  kvantizacija
  bitna globina
  št. nivojev

## Slide 15: Predstavitev zvoka
Reprodukcija
  približek z uporabo shranjenih diskretnih vzorcev
  digitalno-analogna konverzija
CD kvaliteta
  44.1 kHz
  16 bit
Avdio formati
  WAV, AAC, WMA, MIDI
  MP3

## Slide 16: Predstavitev slike
Vzorčenje slike
  shranjevanje barve ali intenzitete na diskretnih intervalih v dveh dimenzijah
  slikovni elementi (piksli)
Ločljivost slike
  št. slikovnih elementov
Barvna globina
  št. barvnih (intenzitetnih) nivojev
Rastrske slike
  2D matrika števil!

## Slide 17: Predstavitev slike
Intenzitete slike
Barvne slike (RGB)
  kombinacija rdeče, zelene in modre barve
  en (ali več) bajtov na barvni kanal
  barvne palete
Video: 25 slik/sek
Ogromne količine podatkov => kompresija

## Slide 18: Stiskanje podatkov
Koliko prostora potrebujemo, da shranimo:
  300 stranski roman
  60 sekund zvočnega posnetka
  slika velikosti 4.000 x 3.000 slikovnih elementov
Nujna stiskanje (kompresija) podatkov
  brez izgubno
    run-length encoding
    kode s spremenljivo dolžino
  izgubno
    izpusti se tisti del podatkov, ki ga človek slabše zazna
    različne stopnje stiskanja
    Kompromis med kvaliteto in velikostjo
    JPG, MP3, MPEG,…
Stopnja stiskanja
  tudi 20:1 in več

## Slide 19: Stiskanje podatkov
Stiskanje s kodami s spremenljivo dolžino
  bolj pogoste znake kodiramo s krajšimi kodami

## Slide 20: Shranjevanje binarnih podatkov
Desetiški sistem zahteva deset stabilnih stanj
  zelo ne robustno!
Dvojiški sistem zahteva samo dve stabilni stanji
  bistabilno okolje § zelo robustno!
Zahteve za binarni računalnik:
  dve stabilni energijski stanji
  ločeni z veliko energijsko mejo
  možno je zaznati v katerem stanju se nahaja naprava
  možno je preklapljati med stanjema
Različne možnosti
  stikalo za luč vklopljeno/izklopljeno
  napolnjeno/nenapolnjeno
  -5V/+5V
  pozitivno/negativno nabito
  magnetizirano/nemagnetizirano
  magnetizirano v smeri/v obratni smeri urinega kazalca

## Slide 21: Shranjevanje binarnih podatkov
Primer: magnetno jedro
  1955-1975
  tok: teče/ne teče
  magnetno polje: levo/desno

## Slide 22: Tranzistorji
Elektronsko preklapljanje med stanjema
  v milijardinki sekunde
  zelo majhen
Narejen iz polprevodnikov
  majhen
  poceni izdelava
  GB podatkov
Fotografsko tiskanje
  integrirana vezja
  čipi

## Slide 23: Tiskanja vezja in čipi
Integrirano vezje ali čip
vezje
Individualni tranzistorji (100 milijonov – 1 milijardo čipov) in povezave med njimi
konektorji
Komunikacijski kanali
Spomin, vhod/izhod, procesorski čipi

## Slide 24
II. Zapis podatkov in logični konstrukti
leto 2021/22
8. Logika in logični konstrukti
Vlado Stankovski

## Slide 25: Boolova logika
Pravila za delo z dvema vrednostnima
  True/false, T/F
  1/0
(Logično) načrtovanje strojne opreme
  Boolovi izrazi se lahko pretvorijo v vezja

## Slide 26: Boolovi operatorji
IN (AND, &, , Λ): produkt oz. konjunkcija
ALI (OR, |, +, V): vsota ali disjunkcija
NE (NOT, ~, ¬, ¯ , ‘): negacija

## Slide 27: Tabela pravilnosti
Definira rezultat (T/F) za vse možne kombinacije vhodov
Primer: (a  b) + (a  ~b)

## Slide 28: Boolova vrata
Vrata: elektronska naprava, ki na osnovi vhodnih vrednosti proizvede izhodne vrednosti
Vrata lahko ustrezajo Boolovim operatorjem:

## Slide 29: Vrata NOT
Vrata NOT: en tranzistor

## Slide 30: Vrata AND
Vrata NAND: dva tranzistorja
Vrata AND: trije tranzistorji

## Slide 31: Vrata OR
Vrata NOT
  dva tranzistorja
Vrata OR
  trije tranzistorji

## Slide 32: Abstrakcija
Pri načrtovanju vezij bomo abstrahirali elektronske podrobnosti
  načrtovali bomo z AND, OR, in NOT vrati in Boolovo logiko

## Slide 33: Gradnja računalniških vezij
Vezje
  ima vhodne povezave
  vsebuje vrata povezana s povezavami
  ima izhodne povezave
Izhod je odvisen samo od trenutnega vhoda
  ni stanj
Sekvenčna vezja vsebujejo tudi povratne zanke
  vrednost je odvisna tudi od prejšnjega vhoda

## Slide 34: Algoritem za konstrukcijo vezij
Obstaja več algoritmov
Algoritem vsota produktov
1. Izdelaj tabelo pravilnosti
2. Izdelaj podizraze z vrati AND in NOT
3. Poveži podizraze z vrati OR
4. Izdelaj diagram vezja

## Slide 35: Algoritem vsota produktov
Korak 1: Izdelaj tabelo pravilnosti
  vedeti moramo kaj naj dobimo na izhodu pri določenem vhodu

## Slide 36: Algoritem vsota produktov
Korak 2: Izdelaj podizraze z vrati AND in NOT
  poišči vrstice z vrednostjo 1 (najprej gledamo za Output1)
za vsako tako vrstico izdelaj podizraz:
a = 0, b = 1, c = 0: (~a  b  ~c)
a = 1, b = 1, c = 0: (a  b  ~c)

## Slide 37: Algoritem vsota produktov
Korak 3: Poveži podizraze z vrati OR
  (~a  b  ~c) + (a  b  ~c)
Korak 4: Izdelaj diagram vezja
  iz dobljenega izraza
Vse skupaj ponovi še za drugi izhod (Output2)
Optimizacija vezij

## Slide 38: Algoritem vsota produktov

## Slide 39: Primer: Vezje za primerjanja
Vezje CE (Compare-for-equality)
Primerjanje dveh števil
Zelo pogosto uporabno
vhod: dve nepredznačeni dvojiški števili
izhod: 1, če sta identični, 0 sicer
Začni z verzijo za en bit
Razšri jo za poljubno število bitov

## Slide 40: Primer: Vezje za primerjanja
Tabela pravilnosti za en bit
Booleov izraz: (a b) + (~a  ~b)
Vezje za en bit:
1-CE

## Slide 41: Primer: Vezje za primerjanja
Vezje za N bitov
Popari istoležne bite
Na vsakem paru poženi 1-CE
Poveži vse skupaj z vrati AND

## Slide 42: Primer: Seštevalnik
Vezje za seštevanje
Seštej dve binarni števili
Vhod: dve nepredznačeni N-bitni dvojiški števili
Izhod: eno nepredznačeno N-bitno dvojiško število (vsota)
Primer:
Začni z enobitnim seštevalnikom (1-ADD)
Razširi ga za N bitov

## Slide 43: Primer: Vezje za primerjanja
Enobitni seštevalnik 1-ADD
  vhod: dve števili in prenos
  izhod: vsota in prenos
Tabela pravilnosti

## Slide 44: Primer: Seštevalnik
Vezje za izhod si (vsota) v 1-ADD

## Slide 45: Primer: Seštevalnik
Celotno
vezje
1-ADD
  Si
  Ci+1

## Slide 46: Primer: Seštevalnik
Celotno vezje – povežemo posamezne seštevalnike 1-ADD

## Slide 47: Kontrolna vezja
Kontrolna verzija sprejemajo odločitve, določajo vrstni red operacij, izbirajo vrednosti podatkov
Izbirnik
  Multiplekser
  izbere enega izmed mnogih vhodov
Dekodirnik
  Dekoder
  pošlje na izhod en signal izbran z vhodom

## Slide 48: Izbirnik
Izbere enega izmed mnogo vhodov
  2N vhodnih linij
  N izbirnih linij
  1 izhodna linija
Vsaka vhodna linija ustreza vzorcu vrednosti na izbirnih linijah
Vrednost izbranega vhoda prenese na izhod
Primer: 2-vhodni MUX

## Slide 49: Uporaba izbirnika
Izbira vrednosti podatka iz množice, kot to določa vzorec na izbirnih linijah
Veliko podatkov pride v izbirnik, samo eden izbrani pride ven
Primer: izbira pravega registra

## Slide 50: Dekodirnik
Pošlje signal na en izhod izbran z vrednostjo na vhodnih linijah
Vsaka izhodna linija ustreza vzorcu vrednosti na vhodnih linijah
Izbrani izhod ima vrednost 1, vsi ostali izhodi pa 0
Primer:
dekodirnik 2-v-4

## Slide 51: Uporaba dekodirnika
Izbira izhoda glede na vzorec na vhodu
Primer:
  Izberi en aritmetični ukaz, podan s kodo za ta ukaz
  Koda aktivira izhodno linijo, le-ta aktivira ustrezno aritmetično vezje

## Slide 52: Povzetek
Zapis podatkov – binarna oblika
Logika in logični konstrukti

## Slide 53
www.fri.uni-lj.si
www.facebook.com/ulfri