## Slide 1
leto 2022/23
4. Zgodovina računalništva
Vlado Stankovski
II. Računalnik kot stroj

## Slide 2: CILJI PREDAVANJA
Zgodovina računalništva
Računalnik kot stroj za reševanje problemov
  Znati našteti značilnosti Von Neumannove arhitekture
  Opisati komponente pomnilnika RAM, predpomnilnika
  Opisati naprave za shranjevanje velikih količin podatkov ter razložiti njihovo delovanje
  Narisati komponente tipične ALE in ilustrirati njeno delovanje
  Opisati krmilno enoto in razložiti kako implementira shranjen program
  Orisati komponente tipičnega Von Neumannovega stroja
  Pokazati zaporedje korakov med izvajanjem tipičnega ukaza
  Opisati Von Neumannove sisteme za vzporedno procesiranje

## Slide 3: Kratka zgodovina računalništva
Matematične osnove
Grki: geometrija in logika
Egipčani, Babilonci: numerične metode
Indijci: desetiški sistem, koncept ničle
Kitajci, Perzijci: algoritmično reševanje problemov
1614: Škot John Napier: logaritmi

## Slide 4: Zgodnje obdobje: do leta 1940
Mehanska računala
1623: Nemec Wilhelm Schickard, naprava za seštevanje, odštevanje in množenje
1642: Francoz Blaise Pascal, Pascalina, prvo digitalno računalo, naprava za seštevanje in odštevanje
1674: Nemec Wilhelm Leibniz, Leibnizovo kolo, naprava za seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje
Brez pomnilnika, neprogramabilni

## Slide 5: Zgodnje obdobje: do leta 1940
1801: Francoz Joseph Jacquard
avtomatske statve
programabilne z luknjastimi karticami
  poljubni vzorci na tkaninah
prvi programabilni stroj
prenos ekspertnega znanja s človeka eksperta na stroj

## Slide 6: Zgodnje obdobje: do leta 1940
Mehanski računalniki
1833: Anglež Charles Babbage
diferenčni stroj (polinomske funkcije)
analitični stroj (poljubne matematične operacije)
  štiri glavne komponente:
  mlin (mill) = ALE
  shramba (store) = pomnilnik
  operator = procesor
  izhodna enota (kartice)
1842: Angležinja Ada Byron Lovelace
prva programerka
program za izračun Bernoullijevih števil

## Slide 7: Zgodnje obdobje: do leta 1940
Herman Hollerith, ZDA
  1890: programabilni stroj za procesiranje podatkov shranjenih na luknjastih karticah
  procesiranje podatkov popisa prebivalcev v ZDA
  nekajkratna pohitritev
1902: Computer Tabulating Recording Company
1924: IBM

## Slide 8: Rojstvo računalnikov: 1940-1950
Elektromehanske naprave
1938: Nemec Konrad Zuse, Z1, prvi programabilni računalnik, predvsem mehanski
1941: Z3: iz 3600 relejev
1939-1944, Howard Aiken, Harvard Mark1 (the IBM ASCC)
  prvi računalnik z dvojiškim sistemom
  releji, magneti, zobniki
  pomnilnik: 72 števil
  množenje 23-mestnih števil v 4 sekundah

## Slide 9: Rojstvo računalnikov: 1940-1950
Elektronski računalniki
1939: John V Atanasoff v ZDA
  Atanasoff-Berry Computer (ABC) system
  prvi elektronski računalnik
  300 elektronk
  ozkonamenski
1943 Alan Turing, Anglija, Colossus
  18.000 elektronk, 5.000 operacij v sekundi
  razbil nemško šifro Enigma
1946: University of Pennsilvania, ENIAC
  18.000 elektronk, 18 ton!
  “prvi” splošni digitalni računalnik
  Množenje dveh števil v 1/300 sekunde

## Slide 10: Rojstvo računalnikov: 1940-1950
Von Neumannova arhitektura
  1945: Američan John von Neumann, zasnuje prvega pravega prednika današnjih računalnikov
    skupni pomnilnik za program in podatke
    programiranje s programi, ne s prevezavo kablov
  1951: EDVAC
    University of Pennsylvania
    Von Neumannova arhitektura
  1951: UNIVAC I
    prvi komercialni računalnik
    prvi prodan računalnik dne 31.3.1951
  1951: EDSAC
    Cambridge University, Anglija
„Nič novega po Von Neumannu!“

## Slide 11: Moderno obdobje: po letu 1950
1. generacija: 1950-1957
  elektronke, luknjaste kartice
  UNIVAC I
  IBM 701
2. generacija: 1957-1965
  tranzistorji, prvi diski
  manjša velikost
  prvi visoko-nivojski programski jeziki (FORTRAN, COBOL)
  prvi operacijski sistemi
3. generacija: 1965-1975
  integrirana vezja
  še manjša velikost
  prvi miniračunalnik: DEC PDP-1
  rojstvo industrije programske opreme
  širjenje uporabe računalnikov

## Slide 12: Moderno obdobje: po letu 1950
4. generacija: 1975-1985
  1975: prvi mikroračunalnik: Altair 8800
  Procesor Intel 8080
  Strojni jezik
  Microsoft Basic
  1982: 8-bitni računalniki
  ZX Spectrum
  Commodore 64
  1981:IBM PC
  Prva računalniška omrežja
  Prvi vgrajeni sistemi
  Prvi grafični uporabniški vmesniki

## Slide 13: Moderno obdobje: po letu 1950
5. generacija: 1985-
  superračunalniki
  paralelni računalniki
  prenosniki, tablični računalniki
  pametni telefoni; brezžični prenos
  ogromni zunanji pomnilniki
  vseprisotno računalništvo
  visokoresolucijska grafika
  ogromna računalniška omrežja
  računalništvo v oblaku
  multimedija
  vsesplošna digitalizacija
  konvergenca medijev
  Nadaljnje branje: http://www.computersciencelab.com/ComputerHistory/History.htm

## Slide 14: Razvoj stikal
Stikalo – zelo pomembna komponenta računalnika
  Signal prepusti ali zadrži (1/0)
Rele Elektronka Tranzistor
Integrirano vezje Mikroprocesor

## Slide 15: Moorov zakon
Gordon Moore, 19 April 1965:
  št. elementov (tranzistorjev), ki jih lahko vgradimo na določen čip (tiskano vezje), se podvoji vsakih 18-24 mesecev, pri tem pa ostane cena nespremenjena.

## Slide 16
II. Računalnik kot stroj
leto 2021/22
5. Model računalnika
Vlado Stankovski

## Slide 17: Uvod
Višji nivo abstrakcije
Funkcionalne enote organizacije računalniškega sistema
Hierarhija abstrakcij
  tranzistorji
  vrata
  vezja
Različen pogled na osnovne enote

## Slide 18: Komponente računalniškega sistema
Von Neumannova arhitektura
  osnova za skoraj vse moderne računalnike
Značilnosti:
  štirje glavni podsistemi:
    pomnilnik
    vhod/izhod
    aritmetično-logična enota
    krmilna enota }centralna procesna enota
  koncept shranjenega programa (v pomnilniku)
  zaporedno izvajanje ukazov
Pomnilnik
Vhod-izhod
Krmilna enota
(ALU) Aritmetično-logična enota
Centralna procesna enota

## Slide 19: Pomnilnik
Funkcijska enota za shranjevanje in branje podatkov
Pomnilnik z naključnim dostopom
(Random Access Memory – RAM)
  celice z naslovi
  enak čas dostopa do vseh celic
  branje in spreminjanje vsebin celic
Širina pomnilnika
Ena pomnilniška celica
Maksimalna velikost pomnilnika
Pomnilnik
Naslov
Pomnilniški naslovni register
Pomnilniški podatkovni register

## Slide 20: Pomnilnik
Maksimalna velikost pomnilnika (naslovni prostor) je odvisna od dolžine naslova
16-bit: 216=65.536=64*210=64KB
32-bit: 232= 4.294.967.296 =4*230=4GB
64-bit: 264= 18.446.744.073.709.551.616=17mlrdGB
Enote
210=1K - kilo
220=1M - mega
230=1G - giga
240=1T - tera
250=1P - peta

## Slide 21: Pomnilnik
Naslov in vsebina pomnilniške lokacije
Dve osnovni pomnilniški operaciji:
  branje: value = Fetch(address)
    nedestruktivno branje
  pisanje: Store(address,value)
    destruktivno pisanje
Čas dostopa do pomnilnika
  čas za izvedbo ene operacije branja oz. pisanja
  enak za vseh 2N naslovov
  5 do 10 nsec = 5 do 10 * 10-9 sec
MAR: Memory Address Register – naslovni register
vsebuje naslov pomnilniške lokacije
MDR: Memory Data Register – podatkovni register
prejme podatke, oz. vsebuje podatke za pisanje

## Slide 22: Branje in pisanje
Branje s pomnilniške lokacije:
1. Naloži naslov v MAR
2. Dekodiraj naslov v MAR
3. Kopiraj vsebino te pomnilniške lokacije v MDR
Pisanje na pomnilniško lokacijo:
1. Naloži naslov v MAR
2. Naloži vrednost v MDR
3. Dekodiraj naslov v MAR
4. Shrani vsebino MDR na to pomnilniško lokacijo

## Slide 23: Naslavljanje
Dekodirnik pretvori MAR v signal za specifično pomnilniško lokacijo

## Slide 24: Naslavljanje
Dvodimenzionalna pomnilniška organizacija

## Slide 25: Pomnilnik
Krmilnik za branje/pisanje
Celotno vezje pomnilnika

## Slide 26: Predpomnilnik
Von Neumannovo ozko grlo
  pomnilnik RAM je počasen v primerjavi s procesorjem, pretakanje po korakih - najprej ukazi potem podatki
Hiter pomnilnik je zelo drag
Rešitev: dvo-nivojski pomnilnik: RAM + predpomnilnik
Princip lokalnosti
  velika verjetnost je, da bo isti podatek kmalu ponovno uporabljen
  velika verjetnost je, da bodo kmalu uporabljeni podatki, ki so blizu (po naslovu) trenutno uporabljenemu podatku
Uporaba predpomnilnika:
  1. Poglej v predpomnilnik in uporabi podatek, če je tam.
  2. Če ga ni, dostopaj do pomnilnika RAM.
  3. Kopiraj še k naslednjih podatkov iz pomnilnika RAM v predpomnilnik in zavrzi stare podatke iz njega.
Tipično je predpomnilnik 5-10 krat hitrejši od RAMa
Zelo pomemben je odstotek zadetkov podatkov že v predpomnilniku (cache hit rate)

## Slide 27: Vhodno-izhodne naprave
Dve skupini
  Naprave namenjene prenosu informacij med CPE in glavnim pomnilnikom ter zunanjim svetom
    Človekom: tipkovnica, zaslon, miška, tiskalnik, risalnik, zvočniki,…
    Računalnikom: omrežna kartica, TK linija
  Pomožni pomnilnik za shranjevanje podatkov
    USB-ključi, CD-ji, DVD-ji, magnetni trakovi, prenosni diski, ipd.
vhodne enote
izhodne enote
vhodno
/
izhodne
enote

## Slide 28: Zunanji pomnilnik
Notranji pomnilnik:
  RAM
    notranji pomnilnik, podatki se po izklopu računalnika izgubijo
    vanj lahko pišemo in iz njega beremo
  ROM: read-only-memory
    lahko ga samo beremo
    tovarniško trajno zapisani podatki in ukazi
    BIOS
Zunanji pomnilnik – trajni
  naprave za shranjevanje z neposrednim dostopom
    DASD (Direct Access Storage Devices)
    vsaka lokacija ima naslov, ki ga lahko neposredno dosežemo
    trdi disk, CD, DVD, itn.
      čas dostopa ni uniformen
  SSD disk
      Čas dostopa je uniformen
  naprave za shranjevanje z zaporednim dostopom
    SASD (Sequential access storage devices)
    ne moremo dostopati do lokacij neposredno, ampak samo zaporedno
    magnetni trak

## Slide 29: Naprave z neposrednim dostopom
Bralno-pisalna glava
Rotacija
Sled (track)
Sestavni deli:
  površina (surface) vsebuje več sledi
  sledi (tracks): koncentrični krogi
  sektorji (sectors): naslovljivi segmenti na sledi z vnaprej določeno dolžino
  bralno pisalna glava
Čas dostopa:
  čas iskanja (seek time)
    premik glave na sled
  zakasnitev (latency time)
    rotacija začetka sektorja pod glavo
  čas prenosa (transfer time)
    rotacija celega sektorja pod glavo

## Slide 30: V/I krmilnik
V/I naprave so več razredov počasnejše od RAMa
V/I krmilnik
krmili V/I naprave, osvobodi procesor
V/I izravnalnik
Control/logic
Procesor
Pomnilnik
V/I krmilnik
V/I naprava
Prekinitev signala
Podatki

## Slide 31: Aritmetično-logična enota
ALE je del procesorja (skupaj s krmilno enoto)
Vsebuje vezja
  za aritmetiko: +, -, *, /
  za primerjanje in logiko: =, IN, ALI, NE
Vsebuje registre
  izredno hitre namenske pomnilniške enote povezane z vezjem ALE
Podatkovna pot (Data path) kako potuje informacija v ALE
  iz registrov na vezja
  iz vezij nazaj na registre
Register A
Register C
Register B
ALE

## Slide 32: Organizacija ALE
Podatkovna pot s 16 registri

## Slide 33: Vezja ALE
Vezja za izvajanje operacij:
a+b
a=b
a-b
a*b, a/b
a<b, a>b
a AND b, a OR b, NOT a
Kako izbrati katero operacijo izvesti?
  opcija 1: dekoder signalizira katero vezje naj se uporabi
  opcija 2: požene se vsa vezja, z multiplekserjem se izbere pravi izhod (običajna implementacija)

## Slide 34: ALE
Uporaba multiplekserja za izbor pravega rezultata ALE
1. Podatki pridejo (od zunaj) na registre ALE
2. Signal pride na multiplekser in signalizira pravo operacijo
3. Rezultat se zapiše nazaj v registre, od koder gre ven iz ALE

## Slide 35: Organizacija ALE

## Slide 36: Krmilna enota
Program je shranjen v pomnilniku
  Zaporedje ukazov v strojnem jeziku
Krmilna enota
  prebere iz pomnilnika naslednji ukaz, ki naj se izvede
  dekodira ukaz (ugotovi kaj naj se stori)
  izvede ukaz – pošlje ustrezni ukaz
    ALE
    pomnilniku, ali
    V/I krmilnikom

## Slide 37: Strojni ukazi
Format ukaza v strojnem jeziku:
  koda operacije
  naslovi pomnilniških lokacij z operandi
primer:
  op code: 9
  naslov X: 99
  naslov Y: 100
  ADD X,Y: sešteje števili in zapiše rezultat nazaj na lokacijo Y
  ADD X,Y: 00001001 0000000001100011 0000000001100100
Operacijska koda | Naslovno polje 1 | Naslovno polje 2 | . . .
primer
št. bitov: 8 16 16

## Slide 38: Nabor strojnih ukazov
Nabor ukazov (instruction set)
Strojni ukazi so implementirani za posamezen čip
  procesorji niso kompatibilni na nivoju strojnih ukazov
Računalniki RISC
  Reduced Instruction Set Computers
  malo ukazov, ki se zelo hitro izvedejo
  enostaven design strojne opreme
Računalniki CISC
  Complex Instruction Set Computers
  velika množica ukazov, tudi bolj kompleksnih
  kompleksen design strojne opreme
  Moderni računalniki: mešanica pristopov RISC in CISC
  Štiri skupine strojnih ukazov:
  Prenos podatkov
  Aritmetika
  Primerjanje
  Vejitve

## Slide 39: Strojni ukazi
1. Prenos podatkov
  prenos podatkov
    pomnilniška lokacija -> register ALE
    register ALE -> pomnilniška lokacija
    ena pomnilniška lokacija -> druga pomnilniška lokacija
    en register ALE -> drugi register ALE
  Primeri:
    LOAD X naloži vsebino pomnilniške lokacije v register R
    STORE X shrani vsebino registra R na pomnilniško lokacijo X
    MOVE X,Y kopiraj vsebino pomn. lokacije X na pomn. lokacijo Y
2. Aritmetika
  Aritmetične in logične operacije v ALE: +, -, *, /, IN, ALI, NE
  Primeri
    ADD X,Y,Z vr(Z)=vr(X)+vr(Y) tro-naslovni ukaz
    ADD X,Y vr(Y)=vr(X)+vr(Y) dvo-naslovni ukaz
    ADD X R=vr(X)+R eno-naslovni ukaz

## Slide 40: Strojni ukazi
3. Primerjanje
  rezultat primerjanja postavi vrednosti bitov pogojnih kod
  primer:
    COMPARE X,Y primerja vrednosti pomn. lokacij X in Y in postavi vrednosti pogojnih kod:
    vr(X)>vr(Y) GT=1, EQ=0, LT=0
    vr(X)=vr(Y) GT=0, EQ=1, LT=0
    vr(X) <vr(Y) GT=0, EQ=0, LT=1
4. Vejitve
  spreminjanje normalnega zaporednega toka ukazov
  tipično po ukazu za primerjanje
  primeri:
    JUMP X vzemi naslednji ukaz s pomn. lokacije X
    JUMPGT X skoči samo, če je indikator GT postavljen na 1
    JUMPGE X skoči, če sta GT ali EQ indikatorja postavljena na 1
    HALT ustavi izvajanje programa4.

## Slide 41: Primer zaporedja strojnih ukazov

## Slide 42: Registri in vezja krmilne enote
Programski števec (program counter)
  vsebuje naslov naslednjega ukaza
  Ukazni register (instruction register)
  vsebuje kodo trenutnega ukaza
Vezje za dekodiranje ukaza
  dekodira kodo ukaza in pošlje signale vezjem za posamezne ukaze
Dekodirno vezje ( instruction decoder circuit)
Naslovna polja
Operacijska koda
Programski števec (PC)
Signalizira pomnilniku, ALE, V/I krmilnikom in ostalim komponentam

## Slide 43: Dekodirnik ukazov

## Slide 44: Von Neumannova arhitektura

## Slide 45: Von Neumannov cikel
Cikel naloži-dekodiraj-izvedi:
  1. Faza nalaganja
    naloži naslednji ukaz iz pomnilnika
  2. Faza dekodiranja ukaza
  3. Faza izvajanja
    drugačna za vsak ukaz
while ukaz ni HALT ali napaka Faza nalaganja ukaza Faza dekodiranja ukaza Faza izvajanja ukaza end while

## Slide 46: Primer
Notacija:
CON(A) | Contents of memory cell A
A -> B | Send value in register A to register B (special registers: PC, MAR, MDR, IR, ALU, R, GT, EQ, LT, +1)
FETCH | Initiate a memory fetch operation
STORE | Initiate a memory store operation
ADD | Instruct the ALU to select the output of the adder circuit
SUBTRACT | Instruct the ALU to select the output of the subtract circuit

## Slide 47: Von Neumannov cikel
Faza nalaganja
enaka za vse ukaze:
  1. PC -> MAR 2. FETCH
  3. MDR -> IR
  4. PC + 1 -> PC
Faza dekodiranja
  enaka za vse ukaze
  1. IRop -> instruction decoder
Faza izvajanja
  za vsak ukaz različna

## Slide 48: Von Neumannova arhitektura

## Slide 49: Nabor ukazov: primer

## Slide 50: Izvajanje ukazov: primeri
LOAD X
  1. IR ADDR -> MAR
  2. FETCH
  3. MDR -> R
STORE X
  1. IR ADDR -> MAR
  2. R -> MDR
  3. STORE
ADD X
  1. IR ADDR -> MAR
  2. FETCH
  3. MDR -> ALU
  4. R -> ALU
  5. ADD
  6. ALU -> R
JUMP X
  1. IR ADDR -> PC
COMPARE X
  1. IR ADDR -> MAR
  2. FETCH
  3. MDR -> ALU
  4. R -> ALU
  5. SUBTRACT
JUMPGT
  1. IF GT=1 THEN
  IR ADDR -> PC

## Slide 51: Ne-Von Neumannove arhitekture
Rast hitrosti procesorjev ni več eksponentna
Fizikalne omejitve
  hitrost svetlobe
  minimalna bližina vrat
  segrevanje vezja
Problemi, ki jih rešujemo so vse večji
Von Neumanovo ozko grlo

## Slide 52: Paralelno procesiranje
Rešitev je paralelno procesiranje
Večje število procesorjev
  v preteklosti superračunalniki
  več-jedrni procesorji (dual-core, quad-core)
  na desetine, stotine, tisočine procesorjev
Dva pristopa:
  SIMD
    Single Instruction, Multiple Data Stream
  MIMD
    Multiple instruction, Multiple Data Stream
“Če ne zmoreš zgraditi naprave, ki bi delala dvakrat hitreje, zgradi napravo, ki bo naredila dve stvari hkrati. Rezultat bo identičen.”

## Slide 53: Model SIMD
En ukaz, več podatkovnih tokov
Računalnik izvrši hkrati natančno en ukaz na več podatkih
Ena krmilna enota, več ALE (vsaka ALE dela na svojih podatkih)
Vektorske operacije
Starejši superračunalniki
ALE
ALE
ALE
ALE
Pomnilnik
Pomnilnik
Pomnilnik
Pomnilnik
Replicirane ALE enote
Lokalni pomnilnik
Kontrolna enota

## Slide 54: Model MIMD
Več ukaznih tokov, več podatkovnih tokov
Računalnik izvrši hkrati več ukazov nad različnimi podatki
Razmnoženi procesorji, vsak opravlja svoje delo
Komunikacija lahko upočasni delovanje
Lokalni pomnilnik
Lokalni pomnilnik
Lokalni pomnilnik
Procesor
Procesor
Procesor
Medpovezavno omrežje (interconnection network)

## Slide 55: Model MIMD
Navadi procesorji primerni
Skalabilnost: vedno lahko dodajamo nove procesorje
Različni sistemi MIMD
  namenski sistemi; novejši superračunalniki
  gruče računalnikov (cluster computing)
    standardni računalniki povezani preko LAN ali WAN
  grid computing
    različni računalniki, oddaljeni, povezani preko Interneta
    primer SETI@home
Velik izziv: paralelni algoritmi
  da se zagotovi izkoriščenost velikega števila procesorjev

## Slide 56: Povzetek
Spoznali smo zgodovino, osnovno zgradbo računalnika ter principe njegovega delovanja